ИМ-118 – укомплектован взрывобезопасными э/двигателями, ЧП (настроенным частотным преобразователем), позволяющим изменять выходную фракцию (размер частиц) в широких пределах.

Тонкость измельчения:

– на сахарной пудре [-] 30 мКм работа в составе комплекса (не хуже 95% выхода),

[-] 35 мКм с независимой обвязкой     (не хуже 80% выхода),

– на специях (красный и горошек перец, кориандр, мускатный орех и пр.) [-] 45 мКм

(не хуже 80% выхода).

В задаче получения крупки – возможность изменять в широких пределах её размеры от 05 до 3-5мм. Величина крупки зависит от скорости вращения роторов, которая задается ЧП.

Изменяя скорость вращения э/двигателей, возможно получение крошки (например, сухих моркови, свеклы и т.д.) - 2мм.]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| наименование параметра | значение параметра | основание |
| --- | --- | --- |
| Максимальный потребляемый ток , А | 12,5 |  |
| напряжение , В | 380 |  |
| частота , Гц | 10 ÷ 65 |  |
| Потребляемый сжатый воздух: давление, кг/ см² расход, м³/ мин | нет |  |
| Суммарная установленная номинальная мощность, кВт |  | Двигатель I | тип АИМ 90 L2У3 |
|  |  |  | зав.№ |
|  |  | Двигатель II | тип АИММ 90 L2У3 |
|  |  |  | зав.№ |
| Частота вращения роторов, об/ мин | 2850 х 2 |
| Габаритные размеры , мм | 580 х 650 х 700 |
| Масса модуля , кг , не более | 150,0 |
| Размер максимального куска, загружаемого материала, мм [-] | 12 |  |
| Производительность, 200 кг/ час на продукте | сахар песок |  |
| Класс безопасности модуля, IP | 54 (взрывобезопасное исполнение) |

Машина является сердцем перерабатывающих комплексов ИКМ-1907(1922). Часто бывает на складе. Отгрузка в течении 3-5 дней со дня зачисления средств на счёт.

Для работы машину необходимо укомплектовать питателем с изменяемой скоростью подачи материала. Питатель типа “Шлюзовой затвор” – не годится. Требуется равномерная струя перерабатываемого материала в воронку измельчителя