# Новое поколение
оборудования для жарки

Оборудование предназначено для сушки и обжаривания в потоке горячего воздуха сыпучих пищевых продуктов и сырья на предприятиях пищевой промышленности, агропромышленного комплекса и фермерских хозяйствах в автоматическом или в полуавтоматическом режиме.

Термической обработке могут подвергаться любые сыпучие продукты с характерными линейными размерами 3…20 мм:

# Улучшения
в каждой детали

Оборудование представляет собой глубокую модернизацию оборудования для жарки продуктов в потоке горячего воздуха предыдущих серий. При проектировании оборудования учтен многолетний опыт производства и эксплуатации печей, повышена надежность изделий, значительно снижено энергопотребление оборудования, повышены эксплуатационные и эргономические характеристики. Были учтены многочисленные пожелания технических специалистов, осуществляющих непосредственную эксплуатацию оборудования, результатом которых стало внедрение технических решений, повышающих ремонтопригодность и удобство проведения технического обслуживания и регламентных работ.

В модельный ряд оборудования введено принципиально новое изделие «БРИЗ Мини», ориентированное на самый широкий круг производителей различных продуктов, которым требуется тепловая обработка различных продуктов с минимальной производительностью Каждая установка снабжена автономной системой управления, которая позволяет обеспечивать оперативное управление всеми параметрами работы оборудования.

# Выдающиеся вкусовые
свойства продукта

## Высочайшее качество жарки

Воздух, очищенный от посторонних примесей, нагретый до температуры 200-250 градусов, соприкасаясь с продуктом , передает ему тепловую энергию, одновременно удаляя из зоны жарки пары влаги вместе с различными веществами, образующимися в процессе жарки (пары масла, копоть, мусор и др. вещества). В результате такой обработки на выходе получается продукт с великолепными вкусовыми свойствами.

## Равномерность

Интенсивное перемешивание продукта в обжарочной камере создает такие условия, при которых каждая единица обрабатываемого продукта получает одинаковое количество тепловой энергии.

## Удаление посторонних примесей и устранение эффекта «грязных пальцев»

Мощный поток воздуха, воздействующий на продукт, отделяет легкую фракцию (шелуха, мусор , микрочастицы копоти и мелкодисперсная пыль) от продукта в обжарочной камере, в результате все посторонние примеси удаляются из зоны жарки и осаждаются в мусоросборнике.

# Система автоматического
контроля качества

В оборудовании реализован принцип, при котором степень готовности продукта отслеживается самой печью в автоматическом режиме в соответствии с критерием заданным технологом. Средства объективного контроля, примененные на оборудовании, позволяют организовать процесс жарки таким образом, при котором оборудование самостоятельно определяет момент окончания жарки очередной дозы Время обработки продукта является плавающей величиной, которая зависит от:

- Влажности продукта

- Калибра продукта

- Начальной температуры продукта

- Температуры в помещении

- Параметры электроэнергии

- Текущее состояние оборудования и др.

Установка самостоятельно учитывает вышеперечисленные факторы и исключает их влияние на качество конечного продукта. Окончание цикла обработки очередной дозы продукта происходит только при достижении продуктом требуемых значений влажности и температуры, что является непременным условием достижения требуемого вкуса продукта.

Простота эксплуатации
и технического обслуживания

## Автоматический режим работы оборудования

Установка предназначена для работы в автоматическом режиме. Она обеспечивает бесперебойную подачу сырья, тепловую обработку продукта и отвод готовой продукции. Необходимость в операторе, постоянно обслуживающем установку отпадает. При возникновении нештатной ситуации, когда требуется вмешательство человека, печь выдает предупреждающий сигнал и надпись на экране с описанием ситуации. Вследствие этого одного оператора достаточно для нормальной эксплуатации линии из 5-6 машин, что влечет общее сокращение персонала, требуемого для обслуживания оборудования.

## Простота в управлении

Управление установкой осуществляется с помощью цветной панели управления «TouchScreen», на которую выводится вся необходимая оператору информация о параметрах работы изделия и контрольная информация о состоянии основных узлов и агрегатов. Работа оборудования в автоматическом режиме происходит без участия человека. В случае отклонения основных параметров от нормы, когда требуется вмешательство оператора, его внимание привлекается с помощью звукового сигнала.

## Встроенные программы жарки

При переходе с продукта на продукт оператору не нужно производить полную перенастройку оборудования. Достаточно выбрать из списка продукт, который будет обрабатываться на установке и все необходимые параметры жарки будут установлены автоматически.

# Экономичность

## Экономия электроэнергии

Особая схема включения нагревательных элементов и оригинальный способ управления нагревом позволяют расходовать минимальное количество электроэнергии, которое требуется для поддержания рабочей температуры установки. При этом обеспечивается максимально бережная эксплуатация нагревательных элементов и компонентов системы управления нагревом. Кроме этого используется двухуровневая система теплоизоляции и предварительный подогрев подаваемого в систему воздуха, что позволяет обеспечить работу электрокалорифера в экономичном режиме.

## Компактные размеры

Вследствие оптимизация взаимного расположения узлов и агрегатов изделия относительно друг друга, максимально рационально используется внутренний объем изделия, что позволило значительно уменьшить габариты оборудования. Одна единица оборудования занимает площадь не более 1,5 кв. м. Линию с высокой производительностью, состоящую из нескольких единиц оборудования можно разместить на минимальных площадях.

## Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание

Достигнуто за счет применения компонентов электрооборудования и электроники с оптимизированными нагрузочными характеристиками. Сведена до минимума вероятность выхода из строя ТЭНов и компонентов системы управления нагревом. В результате простой изделия по причине неисправности практически исключен.

Надежность

## Повышение надежности компонентов электрики и электроники

Достигнуто за счет применения компонентов электрооборудования и электроники с оптимизированными нагрузочными характеристиками. Сведена до минимума вероятность выхода из строя ТЭНов и компонентов системы управления нагревом. В результате простой изделия по причине неисправности практически исключен.

## Значительное увеличение срока службы ТЭНов

Достигается за счет снижения номинальных параметров тока на каждом ТЭНе до значения 0,5-0,7 от номинала, что практически исключает выход ТЭНов из строя. Информация о текущем состоянии калорифера выводится на операторскую панель.

## Отсутствие механических органов управления

Позволяет исключить выход из строя системы управления по причине повреждения кнопок, тумблеров, переключателей и т.д.

## Современный дизайн и комплектующие

Достигнуто за счет применения компонентов электрооборудования и электроники с оптимизированными нагрузочными характеристиками. Сведена до минимума вероятность выхода из строя ТЭНов и компонентов системы управления нагревом. В результате простой изделия по причине неисправности практически исключен.

## Надежность элементов электроники и механики

Достигнуто за счет применения компонентов электрооборудования и электроники с оптимизированными нагрузочными характеристиками. Сведена до минимума вероятность выхода из строя ТЭНов и компонентов системы управления нагревом. В результате простой изделия по причине неисправности практически исключен.

# Непревзойденный уровень интеграции

## Интеграция в ERP – системы

Оборудование в процессе функционирования способно производить выдачу данных о производимой продукции и ряда других специфических данных в реальном масштабе времени. Эти данные могут быть использованы в реализованных на предприятии системах автоматизированного управления производственным процессом.

## Широкий выбор интерфейсов подключения

Связь оборудования с вычислительными средствами системы ERP осуществляется через набор стандартных интерфейсов (RS-232, RS-485, USB, Ethernet). Это позволяет с минимальными временными затратами организовать согласованную работу оборудования практически с любым современным технологическим оборудованием и вычислительной техникой.

## Концепция «удаленного рабочего места»

Управление работой оборудования и сбор данных о выпускаемой продукции могут осуществляться с ПК размещенного в любом месте производственного участка. Это возможно благодаря реализованной концепции «удаленного рабочего места», которая состоит из программы, устанавливаемой на ПК и системы соединительных интерфейсов (в стандартном либо беспроводном исполнении).

## Интеграция в технологические линии любой сложности

Оборудование может быть установлено и синхронизировано с имеющимся на производстве технологическим оборудованием любой сложности (Транспортеры, упаковочное оборудование и др.). Для увеличения производительности, печи могут объединяться в линии. Количество печей в линии и их конфигурация

определяются требуемой производительностью.

## Возможность подключения к ПК и ЛВС для сбора и анализа статистических данных о процессе

## Оборудование способно выдавать информацию о производимой продукции на ПК, на котором установлено необходимое программное обеспечение. При функционировании оборудования в составе линии из нескольких печей возможно вести раздельный учет по каждой установке, обобщенную статистику, и другие виды учета с различным уровнем детализации.

## Модельный ряд

| Бриз Мини | Бриз-50 | Бриз-100 | Бриз-200 |
| --- | --- | --- | --- |

## Бриз Мини – идеально для начинающих

## Наименее производительная и максимально компактная печь в модельном ряду печей Бриз. Идеально подойдет начинающим предпринимателям, тем, кто только планирует первые шаги в бизнесе, связанном с обжаркой продуктов. Обладая максимальной экономичностью, позволяет с наименьшими затратами получать продукт наивысшего качества, что ставит начинающего производителя в равные конкурентные условия с крупными игроками по качеству производимого продукта.

## Технические характеристики

| Производительность, кг/ч | 10-25 |
| --- | --- |
| Разовая загрузка камеры, кг | 1-2,5 |
| Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5…10 |
| Характерное время охлаждения, мин. | 5…10 |
| Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 180-230 |
| Установленная мощность, кВт | 6,5 |
| в т.ч. калорифера | 6- |
| электродвигателя вентилятора основного контура | 0,37 |
| электродвигателя вентилятора охлаждения | 0,25 |
| Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 3,5 |
| Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 40 |
| Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| ширина | 550 |
| длина | 800 |
| высота | 1030 |
| Масса, кг, не более | 110 |
| Занимаемая площадь, кв. м., не более | 0,5 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Цена, тыс. руб. | 195 |

## Бриз 50 – для тех, кто  задумывается  о  большем

## Печь среднего размера с хорошим соотношением между ценой и эксплуатационными характеристиками. Установка может эксплуатироваться отдельно (полуавтоматический режим) или в составе различных технологических линий по производству обжаренных продуктов (автоматический режим). В случае работы в составе линии предусмотрена возможность совместной работы установки с загрузочным и отводящим транспортерами. Компактная, но полнофункциональная печь дает отличные результаты, как с технической, так и с коммерческой стороны. Это важно для вашей небольшой, но динамично развивающейся компании. Производительность до 50кг/час (1200 кг/сутки) по грубым подсчётам позволяет обеспечить обжаренными кофейными бобами, семечками и орехами по крайней мере пятисоттысячный город.

| Производительность, кг/ч | 55 |
| --- | --- |
| Разовая загрузка камеры, кг | 4,5-7 |
| Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5…10 |
| Характерное время охлаждения, мин. | 5…10 |
| Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 180-230 |
| Установленная мощность, кВт | 13,9 |
| в т.ч. калорифера | 12- |
| электродвигателя вентилятора основного контура | 1,5 |
| электродвигателя вентилятора охлаждения | 0,37 |
| Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 6,5 |
| Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 40 |
| Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| ширина | 704 |
| длина | 1100 |
| высота | 1576 |
| Масса, кг, не более | 180 |
| Занимаемая площадь, кв. м., не более | 0,7 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Цена, тыс. руб. | 395 |

## Бриз 100 – для твердо вставших на ноги

## Интеллектуальная печь для жарки может эксплуатироваться отдельно (полуавтоматический режим) или в составе различных технологических линий по производству обжаренных продуктов (автоматический режим). В случае работы в составе линии предусмотрена возможность совместной работы установки с загрузочным и отводящим транспортерами.Позволяет быстро достигнуть относительно высокой производительности при выпуске супер качественной продукции. Производительность до 100кг/час позволяет с избытком обеспечить соответствующей продукцией город-милионник.

| Производительность, кг/ч | 110 |
| --- | --- |
| Разовая загрузка камеры, кг | 10-13,5 |
| Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5…10 |
| Характерное время охлаждения, мин. | 5…10 |
| Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 180-230 |
| Установленная мощность, кВт | 36 |
| в т.ч. калорифера | 30- |
| электродвигателя вентилятора основного контура | 4,5 |
| электродвигателя вентилятора охлаждения | 1,5 |
| Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 14 |
| Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 40 |
| Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| ширина | 900 |
| длина | 1250 |
| высота | 2000 |
| Масса, кг, не более | 390 |
| Занимаемая площадь, кв. м., не более | 0,7 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Цена, тыс. руб. | 695 |

## Бриз 200 –  мощный инструмент бизнеса

## Конфигурация новой печи Бриз 200 рассчитана на производительность до 200 кг/час, что составляет около 5 т/сутки (более 1800 т/год). Бриз 200 может   обеспечить   качественным и недорогим товаром целый регион. Эта мощная печь в сочетании с мульти дозатором и системами конвейеров является наилучшей комбинацией для производства больших объёмов высококачественной продукции при относительно низком расходе ресурсов.

| Производительность, кг/ч | 190 |
| --- | --- |
| Разовая загрузка камеры, кг | 46 |
| Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5…10 |
| Характерное время охлаждения, мин. | 5…10 |
| Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 180-230 |
| Установленная мощность, кВт | 42 |
| в т.ч. калорифера | 37,5- |
| электродвигателя вентилятора основного контура | 4 |
| электродвигателя вентилятора охлаждения | 1,5 |
| Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 21 |
| Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 60 |
| Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| ширина | 900 |
| длина | 1350 |
| высота | 2100 |
| Масса, кг, не более | 550 |
| Занимаемая площадь, кв. м., не более | 1,5 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Цена, тыс. руб. | 995 |