Фирма «ПРОМА»

Автоматизация в промышленности

## датчики уровня сыпучих материалов серии «ду»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Датчики уровня сыпучих материалов серии «ДУ»  предназначены для определения предельных значений и сигнализации уровня сыпучих материалов в различных емкостях с такими материалами,  как зерно,  корм для скота, цемент, пластик в гранулах, древесная  стружка, песок, гравий, щебень и др.

ОСОБЕННОСТИ:

- Чувствительный элемент – вращающийся щуп

- Не требует  специальный источник питания

- Не требует обслуживание в процессе   эксплуатации

- Не потребляет питание в сработанном состоянии

-   Возможность использования прямого и инверсного сигнала

- -   Удобство согласования с действующим оборудованием

- (коммутация сигналов постоянного или переменного тока)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания датчика, В (переменное) | 220 или 24 |
| Напряжение питания датчика, В (постоянное) | 24 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 5 |
| Точность контроля уровня*, мм | ±30 |
| Допустимая температура окружающей среды, ОС | -50…+60 |
| Допустимая температура контролируемой среды, ОС | -40…+400 |
| Выходной сигнал | переключающий |
| Модификация выходного устройства** | реле |
| Коммутируемая мощность не более, ВА | 250 |
| Коммутируемый ток не более, А | 1 |
| Коммутируемое напряжение: переменного тока, не более постоянного тока, не более | 250В 250В |
| Масса | Зависит от модификации |

* оказывает влияние плотность и скорость подачи материала

| Модель датчика | Размеры | Способ установки |
| --- | --- | --- |
| ДУ-03 |  | Устанавливается на крыше резервуара вертикально. Имеет возможность плавной регулировки длины погружения за счёт регулируемого фланца. Длина погружения L (в метрах) выбирается из ряда: 0,2; 0,6; 1,0; 1,6; или по заказу, но не более 2 метров. |
| ДУ-04 |  | Устанавливается на боковой поверхности резервуара под углом. При установке требуется соблюдать ориентацию установки датчика и монтажной детали (метка «верх»). |
| ДУ-05 |  | Устанавливается на боковой поверхности резервуара горизонтально. При установке требуется соблюдать ориентацию установки датчика и монтажной детали (метка «верх»). |
| ДУ-06 |  | Устанавливается на боковой поверхности резервуара под углом. Имеет возможность плавной регулировки длины погружения за счёт регулируемого фланца. Длина погружения L (в метрах) выбирается из ряда: 0,2; 0,6; 1,0 метр. При установке требуется соблюдать ориентацию установки датчика и монтажной детали (метка «верх»). |
|  | Двойная лопатка (по заказу) Рекомендуется применять данный тип лопатки для контроля уровня лёгких материалов (древесная стружка, опилки и др.). |

Комплект поставки:

- Датчик							1 шт.

- Руководство по эксплуатации			1 шт.

- Монтажная деталь ПД-3 с крепежом		1 шт.

(по дополнительному заказу)

Дополнительное оборудование (по заказу)

Монтажная деталь «ПД-3» - для удобного монтажа Датчика на оборудовании

Блок питания ≈24В «БП-220/24» (мощность 250ВА) - для Датчиков с напряжением питания ≈24В, 50Гц Имеет возможность нагрузки до 50 шт. датчиков одновременно

Мобильный блок диагностики ДУ «БДМ-1» - Диагностика Датчика непосредственно на оборудовании

Лабораторный блок диагностики ДУ «БДЛ-1» - Диагностика Датчика в лабораторных условиях

Наши координаты:                                             423821 РТ   г. Набережные Челны, а/я 75

Тел: (8552) 448-748,  361-002

Фирма «ПРОМА»                                           Факс: (8552) 448-748

info@promasutp.ru

http://www.promasutp.ru