Фирма «ПРОМА»

Автоматизация в промышленности

## «кэп-12 мп» --командоаппарат электронный микропроцессорный

НАЗНАЧЕНИЕ

Командоаппарат КЭП-12 МП предназначен для автоматизации работы асфальтосмесительной и бетоносмесительной установок согласно  заданным временным интервалам (циклу работы). Заменяет механический командоаппарат КЭП-12У и электрическое реле времени ВС-44-21 на АБЗ и других объектах с цикловым управлением.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- Надёжную работу установки

- Индикацию состояния рабочих режимов

- Гибкую и быструю настройку системы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота эксплуатации

- Наглядность управления циклом

- Малые габариты

- Высокая надёжность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания | 220В, 50 Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность не более, ВА | 6 |
| Количество коммутируемых внешних цепей | 11 |
| Режим работы | однократный |
| Максимально допустимый ток внешних цепей | 5А при 220В и cos ((0,4 |
| Диапазон задания установок | 1 сек. ÷ 99 мин. 59 сек. |
| Количество уставок на канал | 2 |
| Общее количество уставок | 24 |
| Точность выдержки уставок не более, % | 0,1 |
| Температура окружающего воздуха, (С | +5…50 |
| Габаритные размеры, мм | 96*96*160 |
| Масса прибора не более, кг | 0,5 |

Наши координаты:                             423821 РТ   г. Набережные Челны, а/я 75

Тел: (8552) 448-748,  361-002

Факс: (8552) 448-748

Фирма «ПРОМА»                            support@promasutp.ru (техническая поддержка)

orders@promasutp.ru  (сбыт)

http:// www.promasutp.ru