|  | Касательно сотрудничества в поставках дробильного оборудования и запасных частей |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Поставка 74» 454048, г.Челябинск, ул.Карпинского, д-62-А, оф.12 Тел: (351)278-83-55, 278-84-55, Факс: (351) 261-67-74 Эл. почта: mail@postavka74.ru, www.postavka74.ru ОГРН 1087451011482, ИНН/КПП 7451271662 / 745101001 Б/Н от 01.01.2011 г. № _____________________ |  |

Уважаемые господа!

Наше предприятие занимается производством и реализацией дробильного, размольного, сортировочного, нестандартного оборудования и запасных частей. Оборудование сертифицировано по всем соответствующим нормам.

Щековые дробилки серии ШД (со сложным движением щеки)

| Модель | Загрузочное отверстие, мм | Макс. Размер питания, мм | Диапазон регулирования, мм | Производительность, т/ч | Мощность ,кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЩ-1,5х2,5 | 150х250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5,5 | 0,8 |
| ДЩ-1,5х7,5 | 150х750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3,8 |
| ДЩ-2,5х4 | 250х400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
| ДЩ-2,5х10 | 250х1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 7,7 |
| ДЩ-4х6 | 400х600 | 340 | 40-100 | 18-75 | 45 | 6,9 |
| ДЩ-5х7,5 | 500х750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10,1 |
| Дщ-6х9 | 600х900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 75 | 17,5 |
| ДЩ-7,5-10,6 | 750х1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 28 |

Роторные дробилки серии ДР

| Модель | ДР-6х7 | ДР-8х7 | ДР-10х7 | ДР-10х10 | ДР-12х10 | ДР-12х12 | ДР-12х14 | ДР-13х15 | ДР-13х20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. Размер питания, мм | 150 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| Производительность, т/ч | 20-40 | 15-30 | 35-50 | 50-80 | 70-120 | 100-150 | 130-180 | 160-250 | 300-350 |
| Мощность, кВт | 45 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 110-132 | 132-160 | 160-200 | 180-260 | 300-375 |
| Масса, т | 3,8 | 7,4 | 9,5 | 16,6 | 14,9 | 18,6 | 21 | 24,2 | 29 |

Молотковые дробилки серии ДМ

| Модель | Типоразмер ротора, мм | Макс. Размер питания, мм | Макс. Размер на выходе, мм | Производит, т/ч | Мощность ,кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДМ-4х3 | 400х300 | 100 | 10 | 5-10 | 11 | 0,8 |
| ДМ-6х4 | 600х400 | 120 | 15 | 10-25 | 18,5 | 1,5 |
| ДМ-8х6 | 800х600 | 120 | 15 | 20-35 | 55 | 3,1 |
| ДМ-10х8 | 1000х800 | 200 | 13 | 20-40 | 110 | 7,9 |
| ДМ-10х10 | 1000х1000 | 200 | 15 | 30-80 | 132 | 8,7 |
| ДМ-13х12 | 1300х1200 | 250 | 19 | 80-200 | 240 | 13,6 |

2-х Валковые дробилки серии ДВ

| Модель | Диаметр х длина валков, мм | Макс. Размер питания, мм | Размер на выходе, мм | Производит, т/ч | Мощность ,кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВ-4х2,5 | 400х250 | 25 | 1-8 | 5-10 | 11 | 1,3 |
| ДВ-6х4 | 610х400 | 40 | 1-20 | 13х35 | 30 | 4,5 |
| ДВ-7,5х5 | 750х500 | 40 | 2-20 | 15-40 | 37 | 12,3 |
| ДВ-9,5 | 900х500 | 40 | 3-40 | 20-50 | 44 | 14 |

Центробежно-ударные дробилки с вертикальным валом серии ДЦУ

| Модель | Макс. Размер питания, мм | Производительность, т/ч | Скорость ротора, об/мин | Габариты, мм | Мощность ,кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЦУ-4,5 | 30 | 8-12 | 2800-3100 | 2180х1290х1750 | 2х22 | 2,65 |
| ДЦУ-6 | 30 | 12-30 | 2000-3000 | 2800х1550х2030 | 2х30 | 5,6 |
| ДЦУ-7,5 | 35 | 25-50 | 1500-2500 | 3300х1800х2440 | 2х45 | 7,3 |
| ДЦУ-9 | 40 | 55-100 | 1200-2000 | 3750х2120х2660 | 2х55 | 12,1 |
| ДЦУ-9-2 | 40 | 65-130 | 1000-1450 | 3750х2300х2090 | 2х75 | 13,6 |
| ДЦУ-10,5 | 45 | 100-160 | 1000-1700 | 4480х2450х3906 | 2х(90-100) | 16,9 |
| ДЦУ-12,5 | 45 | 160-300 | 850-1450 | 4563х2650х3716 | 2х(132-180) | 22 |
| ДЦУ-13,5 | 50 | 200-360 | 800-1193 | 5340х2940х3650 | 2х(180х220) | 26 |

Мельница вертикальная серии МВ

| Модель | Диаметр х длина валков, мм | Макс. Размер питания, мм | Размер на выходе, мм | Производит, т/ч | Мощность ,кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МВ-0,4 | 3х210х150 | 15 | 0,613-0,033 | 0,4-1,8 | 15 | 3,8 |
| МВ-1 | 3х260х150 | 15 | 0,613-0,033 | 1-3 | 18,5 | 4,8 |
| МВ-1,2 | 3х270х140 | 20 | 0,613-0,033 | 1,2-4,6 | 22 | 8 |
| МВ-2,1 | 4х310х170 | 25 | 0,613-0,033 | 2,1-5,6 | 37 | 14 |
| МВ-3 | 5х410х210 | 30 | 0,613-0,033 | 3-9,5 | 75 | 24 |

Питатели вибрационные серии ПВ

| Модель | Скорость, об/мин | Макс. Размер питания, мм | Кол-во двигателей | Производит, т/ч | Мощность ,кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-180х80 | 970 | 300 | 2 | 30-80 | 2х1,5 | 0,8 |
| ПВ-300х90 | 970 | 500 | 2 | 40-100 | 2х2,2 | 1,5 |
| ПВ-370х100 | 970 | 700 | 2 | 150-300 | 2х3,2 | 3,64 |
| ПВ-430х120 | 970 | 800 | 2 | 200-400 | 2х5,5 | 4,2 |
| ПВ-380х96 | 970 | 500 | 1 | 90-100 | 11 | 3,98 |
| ПВ-420х110 | 970 | 580 | 1 | 200-430 | 15 | 4,8 |
| ПВ-490х96 | 970 | 500 | 1 | 120-240 | 15 | 5,25 |
| ПВ-490х110 | 970 | 580 | 1 | 120-280 | 15 | 5,32 |
| ПВ-490х130 | 970 | 720 | 1 | 200-320 | 22 | 5,9 |
| ПВ-590х110 | 970 | 600 | 1 | 350 | 22 | 6,13 |
| ПВ-600-130 | 970 | 750 | 1 | 400-560 | 30 | 7,9 |

Осуществляем доставку оборудования ЖД контейнерами, транспортными компаниями, а так же своими силами.

Гарантия на приобретенное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

После покупки оборудования наши клиенты получают техническую поддержку. На складе готовой продукции постоянно поддерживается запас быстроизнашивающихся  запасных частей.

С уважением, Генеральный директор                                              М.А.Балахонов