Фирма «ПРОМА»

Автоматизация в промышленности

## Тахосчетчики электронные  серии «ИМА-03»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для применения на стендах испытания дизельной топливной аппаратуры (ТНВД) и обеспечивают измерение и отображение в цифровой форме частоты вращения, числа оборотов (циклов) и углов впрыска топлива и разворота муфты, а также обеспечивают необходимые для стендов сигналы управления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Стенды испытания дизельной топливной аппаратуры (адаптируется на стенды типа: КИ-22205; КИ-921М; МИНОР; MOTORPAL; STAR-12F и подобные).

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Тахосчётчик  ИМА-03

- Пульт дистанционного управления

- Датчик оборотов импульсный

- Комплект соединительных кабелей

- Комплект монтажных частей

- Стробоскоп (комплектуется для

определенных типов стендов)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность, удобство  подключения

к  оборудованию

- Простота эксплуатации, высокая надежность

- Не требует обслуживания

- Большие возможности в работе.

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения частоты вращения, об/мин | 80…6000 |
| --- | --- |
| Диапазон задания числа оборотов (циклов) с шагом 50 (или по желанию Заказчика) | 50…1550 |
| Диапазон измерения угла начала впрыскивания, град. | 0…360 |
| Предел допускаемой основной погрешности, не более % | 0,2 |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220, 50Гц |
| Потребляемая мощность, не более ВА | 5 |
| Габариты, мм | 96х96х110 |
| Масса прибора, не более кг | 0,6 |

Наши координаты:			        423821  РТ  г. Набережные Челны, а/я 75

Фирма «ПРОМА»		 	        Тел: (8552) 448-748, 361-002

Факс: (8552) 448-748

support@promasutp.ru (техническая поддержка)

orders@promasutp.ru  (сбыт)

http://www.promasutp.ru

ТАХОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ  ДЛЯ СТЕНДОВ ИСПЫТАНИЯ ТНВД

С возможностью измерения: оборотов, циклов, углов  впрыска топлива и разворота муфты

| № | Тип тахосчётчика | Тип стенда | Характеристика стенда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИМА - 03.1 | КИ-921, КИ-22205, Минор-8В и подобные | Один электромагнит и датчики углов впрыска |
| 2. | ИМА - 03.2 | MOTORPAL NC-108; MOTORPAL NC-128, и подобные | Два электромагнита и стробоскоп для измерения углов впрыска |
| 3. | ИМА - 03.3 | Star-12F, MOTORPAL NC-110, MOTORPAL NC-129 и подобные | Один электромагнит и стробоскоп для измерения углов впрыска |
| 4. | ИМА - 03.4 | КИ-15711 и подобные | Один электромагнит и стробоскоп для измерения углов впрыска |
| 5. | ИМА-03.5 (встроенный пульт управления и переключатель секций) | КИ-921, КИ-22205 и подобные | Один электромагнит и датчики углов впрыска |
| 6. | ИМА - 03.6 | По специальному заказу |

ВНИМАНИЕ! 	При заказе тахосчетчика серии «ИМА - 03», просим указывать тип стенда, на который будет устанавливаться прибор. От этого зависит вариант исполнения прибора (алгоритм работы).

## трубки высокого давления для стендов тнвд

Изготовим под заказ трубки высокого давления для стендов ТНВД.